## Slide 1
Terceras Jornadas Chilenas de Ingeniería Biomédica:
Producto Resistencia-Area para evaluar la influencia de estimulos SONOROS en hemodinámica cerebral
Max Chacón1, Claudio Henríquez2 y Jean Landerretche3
1Depto de Ingeniería Informática, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.
2Escuela de Ingeniería Civil en Computación e Informática
Universidad Central de Chile, Santiago, Chile.
3Depto de Neurología, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile.
{max.chacón, jean.landeretche}@usach.cl, chenriquezb@ucentral.cl.

## Slide 2: Introducción(1)
El Sistema de Autoregulación Cerebral (SAC)

## Slide 3: Introducción(2)
Relación Velocidad de Flujo Sanguíneo Cerebral (VFSC) y Presión Sanguínea Arterial (PSA)
Producto Resistencia-Área(RAP) y Presión Crítica de Cierre (PCC)

## Slide 4: Sujetos y mediciones
Se utilizaron señales de VFSC y PSA de 15 sujetos sanos en condiciones de reposo
5 estímulos sonoros:
  Estado base (ruido ambiente)
  Silencio (estado de meditación sin escuchar ruido ambiente)
  Ruido blanco
  Música indiferente
  Música con una carga emocional positiva.

## Slide 5: Sujetos y mediciones
Filtrado
  Interpolación spline para la eliminación de spikes bajo inspección visual (VFSC y PSA).
  Filtro de mediana de orden 5 (solo VFSC)
  Filtro butterworth de orden 8 (VFSC y PSA).

## Slide 6: Preprocesamiento de Señales
Interpolación Spline.
PSA: Finapres Ohmeda Filtro Butterworth.
VFSC: Doppler Trancraneal Filtro Mediana y Filtro Butterworth.
Frecuencia de muestreo: 100 muestras por segundo

## Slide 7: Preprocesamiento de Señales
Se calcularon los puntos de sístole (o) y diástole (o) de cada latido.
Se calculó el Upstroke* (o) para determinar el inicio y fin de cada latido.
*Upstroke es el punto de inflexión en la subida del latido.

## Slide 8: Cálculo del RAP
La relación VFSC-PSA comúnmente es representada como una ecuación de la recta para valores medios de VFSC y PSA, en cada ciclo cardíaco.
Vm = a*Pm+b
Donde Vm es la VFSC media y Pm es la PSA media en el latido cardíaco.
RAP = 1/a

## Slide 9: Método 2pm
El método 2Pm obtiene sus valores considerando la ecuación de la recta entre dos puntos.
  Vm y Vd como valores de VFSC media y diastólica
  Pm y Pd, como valores de PSA media y diastólica
a=(Vm -Vd) /(Pm –Pd)

## Slide 10: Resultados
Estímulo Sonoro | RAP | VFSC
Base Inicial | 0,975 | 64,68
Silencio | 1,026 | 63,99
Ruido Blanco | 1,054 | 64,55
Música Indiferente | 1,115 | 64,92
Música emocional | 1,133 | 65,44
Resultado de promedios RAP calculado mediante el método 2pm y promedio de VFSC para cada estímulo sonoro.

## Slide 11: Resultados
Estímulo Sonoro | Música emocional | Música Indiferente | Ruido Blanco | Silencio | Base Inicial
Base Inicial | 0,00098 | 0,00140 | 0,01200 | 0,46030 | ---------------
Silencio | 0,02620 | 0,00310 | 0,09900 | --------------- | ---------------
Ruido Blanco | 0,04880 | 0,03340 | --------------- | --------------- | ---------------
Música Indiferente | 0,60900 | --------------- | --------------- | --------------- | ---------------
Música emocional | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ---------------
Resultados test de Wilcoxon: diferencias significativas representadas en verde, sin
diferencias significativas se representa en rojo.

## Slide 12: Conclusiones
Se puede observar que estos parámetros aportan condiciones fisiológicas diferentes a las variaciones de VFSC:
  PCC componente metabólico: la PCC presenta valores más bajos en condiciones de deterioro como la diabetes.
  RAPcomponente neurológico, estas condiciones se ven más deterioradas cuando los valores de RAP son más elevados.

## Slide 13: Conclusiones
De la tabla de diferencias significativas se observan 2 grupos entre los 5 distintos estímulos:
  Grupo 1: estados de base, silencio y ruido blanco.
  Grupo 2: música indiferente, música emocional.
Al contrastar los dos grupos se obtienen diferencias significativas, indicando una condición neurológica aparentemente más deteriorada mientras escuchan música.

## Slide 14: Conclusiones
No se aprecian diferencias significativas en los valores de VFSC en la comparación de estímulos sonoros.

## Slide 15
Terceras Jornadas Chilenas de Ingeniería Biomédica: